## Slide 1
1. 서비스 간 API 호출 · 이벤트 · 데이터 흐름도 (DMZ망 / Private VPC망 구분) ─ TO-BE (API Gateway 적용)
🌿
DMZ
VPC
192.168
.0.0/24
🔒
Private
VPC
172.20
.0.0/24
DMZ — 인터넷 / 클라이언트 레이어
DMZ VPC — 192.168.0.0/24 (외부 접근 가능, 클라이언트 / WAS / Kafka / MGMT)
Private VPC — 172.20.0.0/24 (내부 전용, Notification / Auth API / 서비스 API / DB / 배치)
🖥️ POS
WinForms C#
🌐 J-Salon
Vue + Pinia
🌐 J-Works
Vue + Pinia
📱 디자이너앱
Flutter
📱 고객앱
Flutter
🌐 Homepage
Java/JSP ⚠️보안
🎓 JUNO Academy
완전 독립 서비스
Auth / Core API 레이어 (Private VPC)
🔐 통합 Login-API
JWT 발급·검증 | Vault(JWT Key)
⭐ Permission API
신규개발 | Login-API 연동
고객 DB | Login-API 검증
🔒 Vault
Secret 중앙 관리
서비스 API 레이어 (Private VPC)
POS API
예약·오더·결제
CRM API
고객 정보 관리
HRM API
인사·급여 관리
QR 체크인 전용
✅ CheckIn API
게시판 백엔드
📋 Board API
📊 Report Server
OZ Report
BAT 배치서버
BAT-01 WEB
Kafka Consumer → Push/SMS/카카오
🔔 Noti API_Server
⚡ Kafka — 예약 · 결제 · 체크인 이벤트 브로커
MGMT / 보안 관리 서버 (DMZ)
8vC/16MEM SSD30GB
MOTR 서버
4vC/8MEM HDD20GB
시스템 접근제어
(HIWARE)
8vC/16MEM
HDD 1000GB
백업관리
(Acronis)
4vC/8MEM
HDD 20/100GB
DB암호화관리
(Petra)
8vC/16MEM
HDD 600GB
─── DMZ / Private VPC 경계 ───
DB 레이어 (Private VPC)
POS DB
M/S HA구성
HRM DB
2vC/4MEM
BAT DB
2vC/8MEM
ETL DB
분석/DW
고객앱 DB
4vC/8MEM
통합고객 DB
통합고객 전용
Board DB
게시판 전용
데이터 / 배치 레이어 (Private VPC)
⏱️ AirFlow - Batch
자정 배치 | J-Salon/J-Works DB R/W
🔄 AirFlow - ETL
POS/J-Salon DB → 분석 DB
🔧 Jenkins
CI/CD | Vault AppRole
REST API 호출 (동기)
Kafka 이벤트 (비동기)
DB 직접 접근
JWT 검증 흐름
Vault Secret 연동
⚠️ 보안이슈 경로
🛡️ JUNO API Gateway :9000 Auth · Routing · Rate Limit · Logging
APP (고객앱)
👤 통합 고객 API
8vC/16MEM SSD30GB
APP (준오랑)
4vC/8MEM
준오랑 DB
External API Gateway :19000 외부 API 호출 Routing
통합발송 시스템
3번 서버 (DMZ)
mis
message ingress
3
⚡ Kafka
message broker
mss
message send
7
1번·2번 서버 (Private)
1번 서버 · 5 Pods
mgs
gateway
1
mbs
batch
2
mcs-sms
SMS
4
mcs-push
PUSH
5
mcs-kakao
KAKAO
6
2번 서버 (DB)
UMS DB
route
producer
consumer
DB
route
● REST API ◆ Kafka ▶ route ··· DB

## Slide 2
1. 서비스 간 API 호출 · 이벤트 · 데이터 흐름도 (DMZ망 / Private VPC망 구분) ─ TO-BE (API Gateway 적용)
🌿
DMZ
VPC
192.168
.0.0/24
🔒
Private
VPC
172.20
.0.0/24
DMZ — 인터넷 / 클라이언트 레이어
DMZ VPC — 192.168.0.0/24 (외부 접근 가능, 클라이언트 / WAS / Kafka / MGMT)
Private VPC — 172.20.0.0/24 (내부 전용, Notification / Auth API / 서비스 API / DB / 배치)
🖥️ POS
WinForms C#
🌐 J-Salon
Vue + Pinia
🌐 J-Works
Vue + Pinia
📱 디자이너앱
Flutter
📱 고객앱
Flutter
🌐 Homepage
Java/JSP ⚠️보안
🎓 JUNO Academy
완전 독립 서비스
Auth / Core API 레이어 (Private VPC)
🔐 통합 Login-API
JWT 발급·검증 | Vault(JWT Key)
⭐ Permission API
신규개발 | Login-API 연동
고객 DB | Login-API 검증
🔒 Vault
Secret 중앙 관리
서비스 API 레이어 (Private VPC)
POS API
예약·오더·결제
CRM API
고객 정보 관리
HRM API
인사·급여 관리
QR 체크인 전용
✅ CheckIn API
게시판 백엔드
📋 Board API
📊 Report Server
OZ Report
BAT 배치서버
BAT-01 WEB
Kafka Consumer → Push/SMS/카카오
🔔 Noti API_Server
⚡ Kafka — 예약 · 결제 · 체크인 이벤트 브로커
MGMT / 보안 관리 서버 (DMZ)
8vC/16MEM SSD30GB
MOTR 서버
4vC/8MEM HDD20GB
시스템 접근제어
(HIWARE)
8vC/16MEM
HDD 1000GB
백업관리
(Acronis)
4vC/8MEM
HDD 20/100GB
DB암호화관리
(Petra)
8vC/16MEM
HDD 600GB
─── DMZ / Private VPC 경계 ───
DB 레이어 (Private VPC)
POS DB
M/S HA구성
HRM DB
2vC/4MEM
BAT DB
2vC/8MEM
ETL DB
분석/DW
고객앱 DB
4vC/8MEM
통합고객 DB
통합고객 전용
Board DB
게시판 전용
데이터 / 배치 레이어 (Private VPC)
⏱️ AirFlow - Batch
자정 배치 | J-Salon/J-Works DB R/W
🔄 AirFlow - ETL
POS/J-Salon DB → 분석 DB
🔧 Jenkins
CI/CD | Vault AppRole
REST API 호출 (동기)
Kafka 이벤트 (비동기)
DB 직접 접근
JWT 검증 흐름
Vault Secret 연동
⚠️ 보안이슈 경로
🛡️ JUNO API Gateway :9000 Auth · Routing · Rate Limit · Logging
APP (고객앱)
👤 통합 고객 API
8vC/16MEM SSD30GB
APP (준오랑)
4vC/8MEM
준오랑 DB
External API Gateway :19000 외부 API 호출 Routing

## Slide 3
2. 서비스 간 API 호출 · 이벤트 · 데이터 흐름도 (DMZ망 / Private VPC망 구분) ─ AS-IS(현재 상황)
🌿
DMZ
VPC
192.168
.0.0/24
🔒
Private
VPC
172.20
.0.0/24
DMZ — 인터넷 / 클라이언트 레이어
DMZ VPC — 192.168.0.0/24 (외부 접근 가능, 클라이언트 / Kafka / MGMT)
Private VPC — 172.20.0.0/24 (내부 전용, Notification / Auth API / 서비스 API / DB / 배치)
🖥️ POS
WinForms C#
🌐 J-Salon
Vue + Pinia
🌐 J-Works
Vue + Pinia
📱 디자이너앱
Flutter
📱 고객앱
Flutter
🌐 Homepage
Java/JSP ⚠️보안
🎓 JUNO Academy
완전 독립 서비스
Auth / Core API 레이어 (Private VPC)
🔐 통합 Login-API
JWT 발급·검증 | Vault(JWT Key)
👤 통합 고객 API
고객 DB | Login-API 검증
🔒 Vault
Secret 중앙 관리
서비스 API 레이어 (Private VPC)
POS API
예약·오더·결제
CRM API
고객 정보 관리
HRM API
인사·급여 관리
✅ CheckIn API
QR 체크인 전용
📋 Board API
게시판 백엔드
📊 Report Server
OZ Report
BAT 배치서버
BAT-01 WEB
🔔 Noti API_Server
Kafka Consumer → Push/SMS/카카오
⚡ Kafka — 예약 · 결제 · 체크인 이벤트 브로커
MGMT / 보안 관리 서버 (DMZ)
APP 서버
8vC/16MEM SSD30GB
MOTR 서버
4vC/8MEM HDD20GB
시스템 접근제어
(HIWARE)
8vC/16MEM
HDD 1000GB
백업관리
(Acronis)
4vC/8MEM
HDD 20/100GB
DB암호화관리
(Petra)
8vC/16MEM
HDD 600GB
─── DMZ / Private VPC 경계 ───
DB 레이어 (Private VPC)
POS DB
M/S HA구성
HRM DB
2vC/4MEM
BAT DB
2vC/8MEM
ETL DB
분석/DW
고객앱 DB
4vC/8MEM
통합고객 DB
통합고객 전용
Board DB
게시판 전용
데이터 / 배치 레이어 (Private VPC)
⏱️ AirFlow - Batch
자정 배치 | J-Salon/J-Works DB R/W
🔄 AirFlow - ETL
POS/J-Salon DB → 분석 DB
🔧 Jenkins
CI/CD | Vault AppRole
REST API 호출 (동기)
Kafka 이벤트 (비동기)
DB 직접 접근
JWT 검증 흐름
Vault Secret 연동
⚠️ 보안이슈 경로
8vC/16MEM SSD30GB
APP (준오랑)
8vC/16MEM SSD30GB
APP (고객앱)
4vC/8MEM
준오랑 DB